F1-6塑料粉碎机

使

用

说

明

书

瑞安市云邦机械有限公司

电话：0 577-66501830  65137538      传真：0577-66501823

厂址：瑞安市潘岱街道白莲工业区    售后：15057752118 E-mail: yunbang@ybmachine.com  网址：http://www.ybmachine.com

目   录

一、	适用范围	3

二、	主要技术参数	3

三、	结构与工作原理	3

四、	使用方法与注意事项	3

五、	维修及保养	3

# 适用范围

本机适用于聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等热塑性材料的边角料，废次品及废旧薄膜、编织袋等回收粉碎。

# 主要技术参数

| 型号 | 产量 | 电机 | 进料口尺寸 | 机重 | 刀数 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | output | motor | Size of material inlet | weight | Quantity of tool | Outline diameter (L×W×H) |
| F-1 | 60-100kg/h | 4kw | 250×200 | 0.3T | 5pcs | 850×600×1300 |
| F-3 | 120-200kg/h | 7.5kw | 400×300 | 0.4T | 5pcs | 1000×750×1400 |
| F-5 | 200-280kg/h | 11kw | 500×350 | 0.6T | 8pcs | 1500×900×1700 |
| F-6 | 250-350kg/h | 15kw | 650×400 | 0.8T | 10pcs | 1700×1200×1800 |

# 结构与工作原理

本机主要由机身、进料腔、滚刀架、固定刀片、托运电机等部分组成。

废塑料从进料口加入。接通电源后，电动机通过三角皮带传动机构，带动滚刀片相对运动，对废塑料进行剪切、粉碎。粉碎后的颗粒，经滤板筛滤后从出料口流出。

# 使用方法与注意事项

本机底部设四只活动脚轮，供移动用。安装时，四只活动脚轮要放置平稳，开机前应首先检查滚刀架内是否有其他杂物。然后接通电器箱三相电源，掀下绿色启动按钮，使电机按箭头方向运转。空运转正常后，即可投入使用。

在使用过程后，严禁金属物品及其他杂物进入料腔，以免损坏刀具。底部乘料柜内存料应及时清理，如存料过多会导致已粉碎的颗粒不能及时滤筛，而出现阻塞现象。

# 维修及保养

本机的刀片经过一段时间的使用后，刀刃会逐渐磨钝，致使粉碎效率降低。届时请打开刀架箱将滚刀片和固定刀片拆下后对对刀刃部分进行磨加工，使刀刃锋利即可。

安装刀片时，要注意滚刀片和固定刀刃间的间隙，应不大于0.05mm（可通过箱外四个螺钉进行调速）。

当长时间停机不用时，请打开刀架箱将杂物清楚干净，并用润滑油涂复刀片表面，以免刀片生锈。