自动冲口机系统

(SAH-3 PLC  V3版本)

使

用

说

明

书

瑞安市云邦机械有限公司

电话：0577-66501830  65137538    传真：0577-66501823

厂址：瑞安市潘岱街道白莲工业区  售后：15057752118
             E-mail: yunbang@ybmachine.com  http://www.ybmachine.com

显示屏[操作面板]

- 面板外型图

二．使用说明

- 在初始画面（中英文语言选择）

按 7 跳转到中文画面

按 9 跳转到英文画面

- 运行模式画面

按 +/-  自动/手动 模式转换

按 1 	检测模式

按 3 	参数设定

- 检测模式（在自动状态下，操作无反应）

按 +/- 自动/手动 模式转换

按 7  主机正转（向霍尔1位置移动）

按 8  主机反转（向霍尔4位置移动）

按 9  折袋

按 4  热针

按 5  夹袋

按 6  压袋

按 1  小冲口

按 2  大冲口

按 3  输送带、转盘电机

- 参数设置画面（按SET后，数字键输入数值，按ENT键确定）

1、热针工作时间 ——— 热针工作时间

夹袋工作时间 ——— 夹袋闭合时间

压袋工作时间 ——— 压袋下压时间

2、小冲口工作时间 —— 小冲口下压时间

大冲口工作时间 —— 大冲口下压时间

冲口复位时间 ——— 大小冲口上升时间

3、压袋复位时间 ——— 时间到，压袋上升

夹袋复位时间 ——— 时间到，夹袋闭合

输送带工作时间 —— 输送带（转盘）工作时间

4、总复位 ———按 8 可以解除极限保护

( 前、后极限保护时,电机是不能手动前进和后退 )

PLC说明及接线示意图

1、PLC的连接示意图

2、文本显示器 与 PLC（485通讯口）的连接线示意图（连接线选用屏蔽线）

霍尔开关安装示意图

GKA	(X0)	前端限位

GKB	(X1)	等待位置

GKC	(X2)	冲口位置

GKD	(X3) 	放袋位置

GKE	(X4) 	后端限位

GKF	(X5) 	压袋汽缸保护信号A

GKG	(X6) 	压袋汽缸保护信号B

GKH	(X7)	黎袋汽缸保护信号

GHI	(X12)	黎袋位置

注：如果只需要（单通道），就把Ｘ６和Ｘ５信号短接。

| 配件清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 文本显示器 | OP320-A-S | 1 | 台 |  |
| 2 | 冲口机专用PLC | SAH-3 | 1 | 台 |  |
| 3 | 放大板 | FDB8N | 1 | 块 | 8路 |
| 4 | 放大板 | FDB4N | 1 | 块 | 4路 |
| 5 | 霍尔开关 | HH12D10 | 9 | 只 |  |
| 6 | 开关电源 | S-50-24 | 1 | 只 | 明纬50W |
| 7 | 显示器配钩 | 铁钩 | 4 | 只 |  |
| 8 | 显示器通讯插头 | 阳头DB9 | 1 | 只 |  |
| 9 | 显示器电源插头 | CON2 | 1 | 只 |  |
| 10 | PLC通讯插头 | 阴头DB9 | 1 | 只 |  |
| 11 | 磁铁 | φ8 | 9 | 只 |  |
| 12 | 说明书 |  | 1 | 份 |  |